## Slide 1
제6회 빅데이터로 우리동네 문제해결 아이디어 공모대회 · 경남
데이터로 정한 소방 드론 거점, 그리고 현장에서의 대응 로직
최근 1년 화재 발생 빅데이터로 창원을 정하고, 지도 분석으로 거점을 정한다
PART 1
어디에 배치할 것인가
화재 빅데이터 분석 → 창원 · 거점 소방서 선정
PART 2
도착 후 어떻게 움직이는가
출동 → 편대 SOP-D → 시연 → 기대효과
팀 군체 · 한태영 · 김상도 · 노현수 · 경상국립대학교 방산시스템

## Slide 2
PART 1
어디에 배치할 것인가
최근 1년 화재 발생 빈도로 대상 지역을 창원으로 정하고 — 지도에서 소방차가 못 가는 경로를 찾아 드론 거점 소방서를 정한다.
01 데이터 수집
›
02 지역 선정 · 창원
›
03 취약지 분석
›
04 거점 선정

## Slide 3
PART 1 · STEP 01
화재 관련 데이터를 모은다
화재 발생 빈도
소방안전 빅데이터 플랫폼
최근 1년 시·군구별 화재 건수
도로폭·도로망
지자체 · OSM
골목 폭 · 소방차 진입 가능성
건축물대장
국가공간정보포털
노후 건축물 비율 → 취약 지수
고령·인구
통계청 KOSIS·SGIS
65세+ 교통약자 밀집 지역
소방용수·진입곤란
공공데이터포털
소화전 · 진입곤란 구간 현황
핵심 = 소방안전 빅데이터 플랫폼의 최근 1년 화재 발생 빈도. 여기에 도로·건축·인구 데이터를 파이썬(Pandas·NumPy·Matplotlib)으로 통합·시각화한다.

## Slide 4
PART 1 · STEP 02
대상 지역을 창원으로 정한다
소방안전 빅데이터 플랫폼 · 최근 1년 · 경남 시·군별 화재 발생 건수 (창원시 = 5개 구 합산)
Chart: 
| 창원시 | 김해시 | 진주시 | 양산시 | 밀양시 | 함안군 | 거제시
화재건수 | 563 | 457 | 318 | 271 | 239 | 193 | 187
대상 지역
창원시
563
건 · 경남 최다
경남 전체 화재의 15.8% 집중 — 화재 최다 도시를 드론 배치 대상 지역으로 확정

## Slide 5
PART 1 · STEP 03
분석 ① — 창원 구별 화재와 피해
소방안전 빅데이터 플랫폼 · 최근 1년 · 창원시 구별 화재 발생 건수
Chart: 
| 의창구 | 진해구 | 마산합포구 | 성산구 | 마산회원구
화재건수 | 126 | 117 | 116 | 116 | 88
읽는 법
구별 화재건수는 88~126건으로 비슷
차이는 도로·노후·인명피해에서 갈린다
마산합포구는 인명피해가 창원 최다
마산합포구
인명피해 22명(사망 5) — 원도심 위험 집중

## Slide 6
PART 1 · STEP 04
지도에서 소방차 진입불가 지역을 찾는다
소방서
소방차 진입불가 경로
진입가능 도로
화재 발생지점
1
화재지점 표시
최근 1년 창원 화재 발생지점을 지도에 올린다
2
경로 탐색
각 지점까지 소방서에서 실측 도로망으로 경로를 찾는다
3
빨간선 = 진입불가
경로 중 폭 4m 미만 구간을 빨간선으로 표시한다
4
드론 필요 지점
빨간선이 걸린 화재지점 = 드론이 가장 필요한 곳

## Slide 7
PART 1 · STEP 05
분석 ② — 종합 위험 지수로 합친다
화재빈도(실측 반영) · 도로협소 · 노후건물 · 고령인구 가중 합산 (도로·노후·고령은 예시)
Chart: 
| 마산합포구 | 진해구 | 의창구 | 성산구
화재빈도 | 30 | 29 | 33 | 30
도로협소 | 31 | 28 | 14 | 13
노후건물 | 24 | 20 | 12 | 13
고령인구 | 19 | 18 | 11 | 11
종합 1위
마산합포구
104
점 / 위험지수
의창구는 화재건수 최다지만 도로·노후가 낮아 종합은 하위 — 원도심(마산합포·진해)이 상위

## Slide 8
PART 1 · STEP 06
창원 안에서 거점 소방서를 정한다
마산소방서
성산소방서
창원소방서
붉을수록 위험 지수 높음 · ★ 선정 거점
선정 — 마산소방서
위험지수 최상위 인접
종합 1위 마산합포구를 최단 거리에서 커버
진입불가 경로 최다
빨간선 밀집 원도심 골목을 상공에서 보완
교통약자 밀집
고령 인구 대피 취약지에 초동 대응
보급 거점 확보
드론·UGV 재보급 스마트 방재 거점 병설

## Slide 9
PART 2
도착 후 어떻게 움직이는가
거점에서 출동한 드론 편대가 화점에 도착한 순간부터 — 표준 행동요령(SOP-D)에 따라 자율 수행한다.
01 출동·도착
›
02 편대 전개
›
03 SOP-D 5단계
›
04 유무인 복합

## Slide 10
PART 2 · STEP 01
출동 — 소방차보다 먼저 도착한다
거점 소방서 → 화점 직선 비행 · 화재 인지 시점 공통 기준 (예시)
소방차
실도로 주행+출동준비
8:40
좁은 골목은 입구까지만
드론 편대
거점→화점 직선 비행
3:20
골목 위를 그대로 넘어 도착
드론이 먼저
5:20
초동 골든타임 확보
소방관 투입 전 정밀 정찰까지
※ 수치는 예시 시나리오 — 거점·지점 거리에 따라 달라진다.

## Slide 11
PART 2 · STEP 02
도착 즉시 — 5개 편대로 전개
GCS
지휘통제
공중지휘권 선언 · 3D 매핑 융합 · 통합 제어·자원 관리
1편대
공중정찰대
사방 3D 스캐닝 · 열화상 화점 탐지 · 연소확대선 모니터링
2편대
인명수색·구조
고립 구조대상자 식별 · 생명유지 키트 투하 · 대피 인도
3편대
화재진압대
창문·진입점 파악 · 창문 파쇄 후 정밀 소화탄 투하
4편대
통신중계·조명
Mesh 통신망 형성 · 음영지역 신호 중계 · 광역 조명

## Slide 12
PART 2 · STEP 03
SOP-D 표준 행동요령 · 5단계
1
전개
DEPLOY
정찰·진압·구조 편대 전개·상승
101-D
›
2
정찰·평가
ASSESS
3D 스캐닝·열화상 화점/진입점 파악
102-D
›
3
작전
OPERATE
창문 파쇄 후 정밀 소화탄 · 대피 인도
222-D
›
4
중계·호위
RELAY
요구조자 호위 · 외벽 연소차단 · 배터리 릴레이
105-D
›
5
종결
CLEAR
대피 완료 확인 · 잔불 감시 · RTH
113-D
지휘·정찰·진압·구조·통신 편대가 단계별 SOP 코드에 따라 한 타임라인에서 자율로 맞물려 움직인다.

## Slide 13
PART 2 · STEP 04
유무인 복합 — 지상 무인차량(UGV) 협업
지상 무인차량(UGV)
장애물 극복 · 소화수 보급 · 스마트 방재 거점에서 출발·재보급
드론 편대
상공에서 정밀 정찰·진압 — 골목 위를 그대로 넘는다
유무인 복합 편대
UGV는 지상 보급·거점, 드론은 공중 타격 — 상호 통신으로 한 편대처럼
소방차가 진입하기 전, 상공의 드론 편대와 지상의 UGV가 탐지 → 진압 → 대피 인도 → 보급을 끊김 없이 이어 초동 대응을 채운다.

## Slide 14
실제 시연 · 마산어시장
지도에 발화점 위치 지정
여기에 실제 시뮬레이터 지도 화면을 넣으세요
마산어시장 발화점 지정 · 마산소방서 거점 · 소방차 진입불가 빨간선 · 드론 직선 경로가 보이는 화면
출동 요약
현장
마산어시장
최근접 거점
마산소방서 · 직선 1.33km
드론 도착
1분 00초
소방차
진입불가 골목 다수 · 호스 연장
드론이 먼저 도착
소방차가 못 가는 골목을 드론이 상공으로 넘어 1분 만에 화점 도착 — 초동 골든타임 확보.
Notes: 발표 PC(인터넷 연결)에서 시뮬레이터를 열어 마산어시장 지정 → 지도 화면을 캡처해 이 자리(점선 박스)에 삽입.

## Slide 15
실제 시연 · 마산어시장
3D 건물 SOP-D 시뮬레이션
정찰(열화상 화점 탐지) · 진압(창문 파쇄·정밀 소화탄) · 인명수색구조(대피 인도) · 통신중계·조명 편대가 SOP-D 단계별로 동시에 자율 수행 — 실제 시뮬레이션 화면.

## Slide 16
기대효과
소방 골든타임과 화재 피해 — 데이터로 본 근거
소방청 국가화재정보시스템 기반 분석 · 골든타임 연구 (현장도착 5분 기준)
Chart: 
| 5분 이내 도착 | 5~10분 도착
건당 재산피해(천원) | 5425 | 11198
도착시간별 건당 재산피해 (천원)
재산피해
2.1배 ↑
도착 5분 → 5~10분 (건당 5,425 → 11,198천원)
사망률
2.5배 ↑
현장도착 10분 초과 시 (10분 이하 대비)
사망 확률
4배 ↓
5분 이내 골든타임 확보 시
우리 시스템 = 골든타임 확보 수단. 소방차가 못 가는 골목도 드론이 5분 내 도착 → 문헌 기준 건당 피해 11,198 → 5,425천원(약 52%↓) 구간 유지, 인명 사망 위험 대폭 감소.
출처: 소방청 국가화재정보시스템(NFDS) 기반 분석 · 한국방재학회논문집 등 소방 골든타임 연구.
Notes: 골든타임(5분) 확보 시 건당 재산피해가 절반 수준(11,198→5,425천원), 10분 초과 시 사망률 약 2.5배. 드론은 진입불가 골목에서도 골든타임을 확보하는 수단.

## Slide 17
기대효과
기술 · 사회 · 지역, 그리고 마무리
기술·학문
방산-민간 스핀오프 선도
기계공학 제어·역학 + 국방과학 자율 군집 운용의 고가치 융합 사례
사회·안전
원도심 골든타임 확보
진입불가 골목도 5분 내 초동 대응 → 재산피해 약 52%↓·인명 위험 대폭 감소
지역 혁신
경남형 스마트시티·방산
방위산업·항공우주 인프라를 스마트시티에 결합한 지역 특화 혁신
데이터로 창원·거점을 정하고, 편대가 골든타임을 먼저 지킨다
최근 1년 화재 빅데이터 → 창원·거점 소방서 선정 → SOP-D 현장 대응 → UGV 유무인 복합. 팀 군체 · 감사합니다. (Q&A)